Приложение № 1

к Государственному контракту

от «___»____________2021 г. №_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку жилого помещения для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения»

(с.Усть-Кан Усть-Канского района Республики Алтай)

| Наименование | Количество | Единица измерения | Наименование страны происхождения | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка жилого помещения для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» ( района Республики Алтай) | 1 | штука |  |  |

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя товара | Единица измерения | Значение показателя товара, которое не может изменяться участником закупки при подаче заявки | Значение показателя товара, при определении которого участником закупки используются только точные цифровые или иные параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | на поставку жилого помещения для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семьи и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» (района Республики Алтай) | Количество | шт. | 1 |  |
|  |  | Общая площадь одного жилого помещения | кв.м |  | Не менее 33 |
|  |  | Процент износа на текущий год | % |  | Не более 40 |
|  |  | Общие сведения |  |  |  |
|  |  | электроснабжение: |  | Соответствие правилам и нормам СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуальная редакция СНиП 31-02-2001», правила устройства электроустановок (ПУЭ) без скруток, без повреждений, находиться в исправном рабочем состоянии, подключено к инженерным сетям. | Электропроводка скрытая и/ или в кабель канале, без скруток |
|  |  | холодное и горячее водоснабжение: |  | Соответствие правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» | Центрального холодного водоснабжения или индивидуальная скважина. |
|  |  | водоотведение (канализация) |  | Соответствие правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 32.13330.2018 «Канализация. наружные сети и сооружения». | Центральное или местное |
|  |  | отопление |  | Все оборудование исправно, функционирующее без видимых повреждений. Отопление выполнено в соответствии СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» | Печное с устройством фундамента или печное с водяной отопительной системой или центральное отопление или водяной твердотопливный котел. В случае предоставления печного водяного отопления и/или централизованного отопления и/или водяной твердотопливный котел радиаторы алюминиевые и/или радиаторы стальные и/или конвекторы. |
|  |  | приборы учета |  | Исправен прибор учета, подключен к соответствующим коммуникациям (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), опломбированные и с действующим сроком поверки. |  |
|  |  | Фундамент |  | Выполнен согласно СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуальная редакция СНиП 3.03.01-87», СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Согласно расчета по грунту. |  |
|  |  | Крыша |  | Выполнена согласно СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуальная редакция СНиПII-25-80.», СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуальная редакция СНиП II-26-76», ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства». Шифер волнистый, листы хризотил цементные ГОСТ 30340-2012. | Кровля металлическая или шиферная |
|  |  | Перекрытия |  | Выполнено согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуальная редакция СНиП 23-02-2003», СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуальная редакция СНиПII-25-80.», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуальная редакция СНиП 3.03.01-87», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» |  |
|  |  | Материал стен жилого помещения |  | СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуальная редакция СНиП 23-02-2003», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуальная редакция СНиП 3.03.01-87», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» | Кирпичные и/или пено блок и/или песок блок и/или газ блок и/или керамзит блок и/или из монолитно железобетонного каркаса с заполнением из -кирпича и/или из блоков ячеистого бетона и/или из стеновых блоков. |
|  |  | Антисейсмический бетонный пояс |  | СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» |  |
|  |  | Окна |  | Окна, соответствующие требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуальная редакция СНиП 23-02-2003» (введены в действие постановлением Госстроя России от 26.06.2003г. №113), наличие оконной фурнитуры в исправном состоянии, наличие подоконных досок. Оконные и балконные дверные блоки из поливинилхлоридных профилей ПВХ ГОСТ 30673. Деревянные окна ГОСТ 26601-85 «Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов». Монтаж наружных окон и дверей выполнен согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам». | Окна пвх профиль или деревянные. |
|  |  | Внутренняя отделка: |  | Выполнено без видимых повреждений (в том числе отслоений, загрязнений, сколов, порывов и т.д.), дефектов остекления. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуальная редакция СНиП 3.04.01-87». |  |
|  |  | - Материал напольного покрытия кухни |  | Напольные покрытия с установленными плинтусами по всему периметру помещения (относится ко всем видам покрытий). | Деревянный окрашенный и/или линолеум и/или ламинат и /или паркет и/или керамическая плитка |
|  |  | - Материал напольного покрытия санузла |  | Напольные покрытия с установленными плинтусами по всему периметру помещения (относится ко всем видам покрытий). | Линолеум и/или керамическая плитка |
|  |  | - Материал напольного покрытия других комнат |  | Напольные покрытия с установленными плинтусами по всему периметру помещения (относится ко всем видам покрытий). | Деревянный окрашенный и/или линолеум и/или ламинат и /или паркет и/или керамическая плитка |
|  |  | - Отделка стен кухни в зоне мойки («фартук») |  | Отделка влагостойким материалом. |  |
|  |  | - Материал отделки стен кухни |  |  | Окраска и/или плитка и/или обои |
|  |  | - Отделка стен санузла |  | Отделка влагостойким материалом. | Керамическая плитка и/или влагостойкий материал |
|  |  | - Материал отделки стен других комнат |  |  | Окраска и /или побелка и /или обои |
|  |  | - Отделка потолков |  |  | Во всех помещениях побелка и /или окраска и /или натяжной потолок |
|  |  | - Оборудование кухни |  | Мойка со смесителем без видимых повреждений (трещин, сколов, ржавчины, загрязнений, пятен и т.д.), в рабочем состоянии. |  |
|  |  | - Оборудование санузла |  | Подключено к соответствующим инженерным сетям и коммуникациям. Умывальник, унитаз в комплекте со смывным бачком без видимых повреждений (трещин, сколов, ржавчины, загрязнений и т.д.), в рабочем состоянии. | Ванна со смесителем и/или душевая кабина и/или поддон со смесителем с устройством шторки |
|  |  | - Оборудование двери санузла |  | Дверь в санузле оборудована ручками с закрывающими устройствами. |  |
|  |  | Межкомнатная дверь и/или арочный проем |  |  | Во всех комнатах в комплекте: полотно, коробка, наличники, доборы, дверная фурнитура в рабочем состоянии и/или отделка арочного проема |
|  |  | Входная дверь: |  | В рабочем состоянии с установленными действующими замочным блоком и ручками, комплектом ключей, соответствие правилам и нормам: ГОСТ 475-2016 « Блоки дверные деревянные и комбинированные», ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные». | Дверь деревянная и/или металлическая |

Жилое помещение должно быть свободным от проживания третьих лиц, имеющих право пользования, принадлежать участнику закупки, или лицу, в чьих интересах действует участник - на праве собственности, а также в случае если жилое помещение находится на земельном участке – земельный участок должен быть в собственности или в аренде поставщика (лица являющегося собственником жилого помещения). Жилое помещение должно быть пригодно для проживания граждан, соответствовать техническим и санитарным требованиям, быть благоустроенными применительно к условиям населенного пункта, состояние жилого помещения не должно требовать капитального или текущего ремонта. Санитарные и технические требования к жилому помещению установлены разделом II Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, а также действующим строительным нормам и правилам, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

Жилое помещение, на момент поставки введено в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке, не признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Основания, фундамент, несущие конструкции и стены жилого помещения не имеют разрушения, повреждения, деформации, трещин в кладке или выпадения кирпичей, смещения плит одной относительно другой, следов протечек или промерзаний (на стенах, кровле, потолке и др.), надлежащее состояние кровли и помещений подвалов, каких-либо других визуально определяемых дефектов и иных недостатков технического состояния жилого помещения. Жилое помещение защищено от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды, возможных бытовых утечек воды из инженерных систем. Перепланировки, переоборудование, переустройство в жилом помещении должно быть узаконены в установленном законодательством РФ порядке.

Жилое помещение снабжено коммунальными услугами, подключено ко всем коммуникациям, иметь инженерно-техническое и санитарно-техническое оборудование.

- площадь жилого помещения должна соответствовать п.5.7 СП 54.13330.2016 (Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Утвержден приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016г. П883/пр);

- жилое помещение должно соответствовать требованиям СанПин 2.1.3684-21, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Теплотехнический расчет в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

Превышение фактической площади жилого помещения над максимальной площадью, указанной в Техническом задании, не является основанием изменения цены Государственного контракта, входит в цену Государственного контракта и дополнительно не оплачивается.

Перед началом приемки и экспертизы жилого помещения Поставщиком должна быть проведена влажная уборка, очистка от пыли и грязи санитарно-технических и электрических приборов, пола, стен, окон, а также очистка от строительного бытового мусора.

Отсутствие задолженности по оплате за коммунальные услуги, приходящиеся доли затрат на содержание многоквартирного дома, по оплате взносов в фонд капитального ремонта (за исключением домов, по которым данные взносы в соответствии с законодательством не начисляются), по налогам на имущество и землю на день регистрации перехода права собственности.

Приобретаемое жилое помещение должно принадлежать продавцу, быть никому другому не продано, не заложено, не подарено, в споре и под арестом не состоять.

Приобретаемое жилое помещение должно быть свободно от любых прав третьих лиц.

При формировании проекта госконтракта предоставлять следующие документы:

- документ, удостоверяющий права собственности на жилое помещение и на земельный участок

- ИНН поставщика (дата постановки на учет)

- технический паспорт жилого помещения

- банковские реквизиты поставщика

Обоснование о необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Настоящее обоснование составлено в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При описании объекта закупки, Заказчиком не используются показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации по причине необходимости описания некоторых особенностей закупаемых товаров, работ, услуг, показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) которых не предусматривается в действующих документах, применяемых в национальной системе стандартизации либо не соответствуют требованиям Заказчика.